## Slide 1: 2026 OSCamp 实习总结
SG2002 WiFi 优化与 ax-net 网络观测 刘柯

## Slide 2: 工作主线
方向 | 要解决的问题 | 形成的能力
SG2002 WiFi | 上行停顿、D80 适配、每包 SDIO 固定开销 | 稳定收发与多帧聚合
ax-net / eBPF | 吞吐数字无法定位阻塞层次 | 接口计数、队列快照、静态事件

## Slide 3: WiFi：问题从哪里来

## Slide 4: WiFi：修复完成等待
关键边界 | 处理方式
完成通知 | 使能 XFER_COMPLETE；中断只屏蔽信号并唤醒，任务消费粘滞状态位
丢唤醒 | 状态复检与等待入队放入同一关中断临界区
状态清理 | 选择性 W1C，避免并发命令抹掉另一传输的完成位
MMIO 顺序 | 轮询前排空写缓冲，避免漏读完成状态

## Slide 5: WiFi：重构后的驱动结构

## Slide 6: D80 适配：三类故障
现象 | 根因 | 修复
启动卡在固件回复 | 刚唤醒时寄存器读回旧值；设备中断使能太晚 | 调整写后检查；ROM 邮箱通信前启用中断
AP 命令成功却搜不到热点 | AP 接口编号硬编码为 0 | 采用固件分配的 vif 编号，校验确认状态
负载数秒后收发停摆 | D80 额度 128 被七位掩码读成 0；重试时中断未重挂 | 按 V3 解码额度与长度；重试允许中断重新使能

## Slide 7: WiFi：发送瓶颈在“每包固定成本”

## Slide 8: WiFi：聚合、额度缓存与有界续接
多帧一笔写： 帧内按 4 字节对齐，整笔末尾再补到 512 字节块边界；板级上限为 32 帧、49,152 字节。
额度缓存： D80 读完整 8 位，每发一包扣一个额度，给命令保留两个；命令流量和取消使缓存失效。
薄池有界等待： 每次 300 µs、最多 8 次；不足时按现有额度发出，不无限等批次。
完成后续接： 队列有帧且额度允许就准备下一笔，但每轮最多续接一次，给接收扫描留机会。
边界处理保证取消、停机、事件队列满时，发送缓冲只归还一次。

## Slide 9: WiFi：吞吐结果

## Slide 10: WiFi：如何确认收益来自驱动
相邻 WiFi 会话的板卡接收/发送曾从 15.7/2.50 变为 30.6/26.9 Mbps；跨会话吞吐不能单独用作归因。
采用同会话 A/B/A 交替对照，并记录链路速率、信号强度和驱动机制计数。
放宽聚合上限后，同会话每笔写入 5,638 → 18,730 字节，单位字节成本 189 → 144 ns/B。
结论：机制计数直接支持“摊薄每笔 SDIO 固定开销”；端到端速率仍受空口状态影响。

## Slide 11: ax-net：从总量到具体状态转移

## Slide 12: ax-net：六个可复用的静态事件
队列推进： queue_poll_round 报一轮结果；queue_rearm 报重新使能未空闲的原因。
背压： queue_backpressure 只报可重试的 TX 提交或 RX 补投拒绝。
帧交接： tx_submit 报驱动接纳；rx_publish 报协议侧队列接纳。
协议执行： proto_yield 报预算耗尽后的让出及是否仍有待办。
五个队列事件携带同一队列身份；work_units 是执行器工作单位，不是包数。

## Slide 13: eBPF：消费事件与失败隔离
net_queue_poll 示例附着 net:queue_poll_round，演示 load → attach → enable → read。
静态 tracepoint 避开 Rust 函数内联与符号变化对动态探针的影响；事件名和字段成为维护契约。
故障探针防护：内核拷贝使用 nofault 恢复路径；坏地址返回 -EFAULT，畸形指令流在加载期拒绝，挂点注册失败返回错误。
示例程序证明消费链路连通；事件语义由网络栈测试验证。

## Slide 14: 验证结果与边界
验证 | 结果
ax-net 单元测试 | 149 项通过，覆盖事件触发与队列状态边界
QEMU 队列快照与事件 | 四种配置通过；真实流量读到轮询、帧交接与协议让出
eBPF 冒烟 | 四架构读回记录；加载、附着、启用、读取链路连通
静态检查 | ax-net 9 项、StarryOS 内核 80 项组合通过

## Slide 15: 总结
WiFi： 先找出等待放大，再适配 D80，最后用聚合与额度缓存降低每包固定成本。
结果： 新架构下，上行 7.30 → 40.0 Mbps，下行 20.3 → 35.2 Mbps；结果需结合会话波动解读。
观测： 从接口累计，到队列快照，再到可由 eBPF 消费的状态事件，形成可复用的定位路径。
下一步： 补多轮同口径板测；量化观测开启/关闭的吞吐与 CPU 成本。